## Slide 1: 一生一芯组会汇报（4.14）
汇报人：卢宇鑫

## Slide 2: 学习进度
3.31-4.1：完成最简单的处理器（只支持addi和ebreak）
4.2-4.8：完成PA2.2
4.9-4-12：NPC单周期处理器完成基础设施

## Slide 3: 遇到的问题
NEMU：
  自己写常用库函数时，有时会因为指针错位导致读取错误，主要还是因为对底层了解不够透彻
NPC：
  相比NEMU，没有了框架缺少许多部分，刚上手会手足无措，之后搭建NPC的步骤为：设计数字电路->verilog描述电路->搭建模拟器->搭建基础设施->添加模块功能
  对于0号寄存器的处理有误，一开始0号处理器的设计思路为：clk上升沿复位成0。结果会出现0号寄存器被赋值的情况，后续更改为目标寄存器为0号寄存器（rd==0）时，不进行写入操作
其他：
  对Makefile不够清晰，一开始不懂如何运行传入参数、如何编译目标模拟器、如何链接第三方库，后续通过RTFSC依样画葫芦完成NPC的makefile